Основные параметры и характеристики

трансформаторов тока ТВ

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение ввода, кВ | 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 |
| Номинальный первичный ток, А | 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200;1 250; 1500; 1600; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 5000; 6000; 8000; 9000; 10000; 12000; 15000; 18000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ=0,8 В·А | от 1 до 100 |
| Номинальный класс точности: -для измерений и учета -для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10 5Р или 10Р |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты Кном | от2до50 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений КБном | от 3 до 50 |
| Масса, кг (не более) | В соответствии с заказом |

Примечание 1 Трансформаторы тока с номинальной вторичной нагрузкой 40 В·А  изготавливаются по требованию Заказчика.

Примечание 2 Трансформаторы тока в классе точности 10 изготавливаются по требованию Заказчика.

Примечание 3 Трансформаторы тока с номинальным первичным током 250; 1250; 1600; 2500; 3500; 9000; 15000; 18000А изготавливаются по требованию Заказчика для поставки на экспорт.

Примечание 4 При заказе конкретного исполнения трансформатора необходимо указывать:

а) тип трансформатора;

б) номинальный первичный ток (при наличии нескольких первичных токов, они должны быть все указаны);

в) номинальный вторичный ток;

г) номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности COSφ2 (для всей обмотки или каждого ответвления);

д) номинальный класс точности трансформатора (для всей обмотки или для каждого ответвления);

е) номинальный коэффициент безопасности приборов;

ж) номинальная предельная кратность вторичной обмотки, предназначенной для защиты (для всей обмотки или для каждого ответвления);

з) номинальная частота;

и) предельные габаритно-установочные размеры;

Примечание 5   Длина выводных концов вторичной обмотки для каждого исполнения трансформатора тока определяется заказом.